## Slide 1: Internet das Coisas
Conceitos, tecnologias e aplicações

## Slide 2: Agenda
O que é IoT
Projeção e Oportunidades
Exemplos de Aplicações Tecnologias
Desafios

## Slide 3
IoT é a notícia do momento
Você provavelmente já ouviu falar da internet das coisas, não ouviu?

## Slide 4: Mas o que é essa tal de IoT?
É a rede de objetos físicos que possuem tecnologia embarcada para comunicar,
captar sinais e interagir consigo mesmos ou com o ambiente externo.
- Gartner

## Slide 5
Visionários
Mark Weiser - The computer of the 21 st Century
Weiser foi o criador do conceito Computação Ubíqua

## Slide 6: Mark Waiser
“The most profound technologies are those that disappear. They weave
themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.”
“As tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Tecem-se no tecido da vida cotidiana até que eles são indistinguíveis a partir dele"

## Slide 7: Mark Weiser

## Slide 8: Mark Weiser

## Slide 9: Kevin Ashton
“Se tivéssemos computadores que soubessem tudo que há para saber sobre as coisas, usando o dado que eles coletaram sem nossa ajuda, nós seriamos capazes de acompanhar e contabilizar tudo e assim reduzir enormemente o desperdício, perda e custo.”
Fonte: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986

## Slide 10: Como é a Internet das coisas?

## Slide 11: O Conceito
A partir de equipamentos que possuem tecnologia embarcada e comunicação com a internet, criar uma rede de dispositivos que interajam entre si de forma automática, enviando informações que possam ser concentradas e analisadas para tomadas de decisões que ajudarão na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

## Slide 12: A “coisa”
“Coisas” se refere a qualquer objeto físico com um dispositivo que possui seu
próprio endereço IP e pode conectar e enviar/receber dados por uma rede
http://www.camgian.com/intelligent-not-connected-things-will-drive-iot/

## Slide 13: Base da Internet das Coisas
https://connectedtechnbiz.wordpress.com/category/ioeiot/

## Slide 14: Tudo Conectado
http://www.incits.org/news-events/press-releases/rapid-progress-on-standards-for-sensor-networks

## Slide 15: As Premissas da IoT
Recursos não Confinados
Liberdade na aplicação dos dados Cooperação entre todas as coisas Invisibilidade da tecnologia
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Rc6yFxZa7Gs

## Slide 16: Oportunidades

## Slide 17
Oportunidades
Grande a oportunidade de negócios

## Slide 18: Projeção

## Slide 19: Projeção

## Slide 20: Aplicações

## Slide 21: Iluminação Inteligente

## Slide 22: Geladeira Conectada a Internet
Fonte: http://goo.gl/2FwOfE

## Slide 23: Máquina de lavar conectada
Fonte: http://bergcloud.com/case-studies/cloudwash/

## Slide 24: Cafeteira Conectada

## Slide 25: Saúde

## Slide 26: Saúde

## Slide 27: Saúde

## Slide 28: O carro também estará conectado

## Slide 29: Tráfego

## Slide 30: Qualidade do Ar

## Slide 31: Reabastecer dispensa

## Slide 32: Tecnologias

## Slide 33
Hardware
Sensores + MCU/MPU + Conectividade

## Slide 34: Arduino
Lançada em 2005 como uma plataforma open hardware. Trouxe a facilidade de leitura de diversos sensores, possibilitando o envio dos dados para rede, através de shields ou até mesmo de placas Arduino voltadas para comunicação com a Internet como o caso da Arduíno Yun ao lado.

## Slide 35: Raspberry Pi
Lançada 2012 com o objetivo de promover o ensino de programação nas escolas de ensino fundamental, essa SBC de baixo custo, trouxe muitas possibilidades, por se tratar de um computador do tamanho de um cartão de crédito, ter o sistema operacional Linux e interfaces de I/O e facilidade de conectar a internet.
Junto com o Arduino, fazem parte de diversos projetos de IoT. A placa passou por diversas versões, trazendo melhorias e aumentando a capacidade de processamento.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi

## Slide 36: Intel
Processador Quark
32-bit compatível com x86
400 MHz
512 K SRAM interna
2G DDR externa
Flash Externa
Placa Galileo
Pinagem padrão Arduino
256 MB RAM DDR3
Porta Ethernet 10/100 Mbps
PCI-express
USB 2.0 (Host/Client)
8MB Flash
Cartão Micro SD(até 32 GB)
Placa Edison
Atom dual core @500 MHz
Quark 1000 Mhz
1 GB RAM DDR3
4 GB Flash
Wi-Fi
Bluetooth

## Slide 37: Samsung Artik
http://www.embarcados.com.br/artik-plataforma-certificada-arduino-da-samsung/

## Slide 38: Samsung Artik

## Slide 39: ESP8266
Módulo WiFi de tamanho reduzido; Baixo custo: de $ 3 a $ 10 em média; Compatível com Arduino - Bibliotecas; pode ser utilizado Stand alone para:
leitura de sensores(analógico ou digital); acionamentos(digital, PWM)
Pinos de comunicação serial(UART, I2C, SPI) Diversas versões.

## Slide 40: Empresas de Semicondutores

## Slide 41: Sistemas Operacionais

## Slide 42: Windows 10 IoT Core

## Slide 43: Lite OS

## Slide 44: Brillo OS

## Slide 45: mbed OS

## Slide 46
Tudo na nuvem
Plataformas de serviços facilitam as aplicaçoes em IoT

## Slide 47: Microsoft

## Slide 48
IBM

## Slide 49: Amazon

## Slide 50: ThingSpeak

## Slide 51: Guardião Cloud System

## Slide 52: Desafios da IoT

## Slide 53: Segurança Privacidade; Segurança do usuário;
DDoS: Negação de serviço distribuída;
Perda Financeira
https://www.youtube.com/watch?v=f5ixLZIa1rk

## Slide 54: Segurança

## Slide 55: Segurança

## Slide 56: Video
https://www.youtube.com/watch?v=MK0SrxBC1xs

## Slide 57: Padrões

## Slide 58: E no Brasil?

## Slide 59: Sensor de Qualidade do Ar
http://codigourbano.org/primeiro-sensor-independente-para-monitorar-poluicao-e-instalado-em-sp/

## Slide 60: Onde aprender?
IoT Comic Book
Gratuito com versão em português ;)
http://iotcomicbook.org/

## Slide 61
Faça seu projeto
Diversos exemplos de projetos no Embarcados

## Slide 62: Vamos criar nosso modelo!! Não temos componentes para todos. (vamos simular)

## Slide 63: Iremos usar as ferramentas:
https://abre.ai/wokwi
https://mqtt-explorer.com/
(Baixem a versão portable)
+
Já existe instalado nas maquinas

## Slide 64: Usando o Wokwi
O Wokwi é uma plataforma online para simulação de projetos de eletrônica e programação, especialmente útil para quem trabalha com microcontroladores como Arduino, ESP32 e Raspberry Pi Pico. A plataforma permite testar e depurar código, simular sensores e dispositivos, além de conectar-se a brokers MQTT para projetos IoT.
Realize seu cadastro simplificado no site: https://wokwi.com/.
Após isso vamos começar a preparar no projeto.

## Slide 65: Siga os passos!!
1

## Slide 66: Siga os passos!!
2
Existe vários projetos pronto, role a pagina e selecione em starter Templates ESP32

## Slide 67: Siga os passos!!
3
Nossa tela se divide em duas, uma para nosso código fonte e outra
para nossa simulação.
4

## Slide 68: Siga os passos!!
3
Nossa tela se divide em duas, uma para nosso código fonte e outra
para nossa simulação.
4

## Slide 69: Siga os passos!!
Clicando o símbolo de mais no nosso lado de simulação podemos escolher nossos
componentes e procuramos por o sensor de humidade e temperatura DHT22.
5

## Slide 70: Siga os passos!!
Queremos essa configuração, segue a explicação:
VCC: Ligue ao 3.3V do ESP32.
GND: Conecte ao GND do ESP32.
DATA: Conecte a um pino digital do ESP32.

## Slide 71: Siga os passos!!
Agora iremos preparar nosso ambiente para receber nosso código.
Vamos clicar em Libary Manager e adicionaremos as seguintes bibliotecas:
5

## Slide 72: Siga os passos!!
Agora vamos pegar nosso código em:
https://github.com/markame/MiniCursoIoT
Especificamente os arquivo DhtEsp32.C e agora iremos colar no nosso campo de códigos do Wokwi.
Observe os campos comentados e faça as mudanças necessárias.
Após isso iremos clicar no play e aguardar o processo de simulação.

## Slide 73: Precisamos de uma tela parecida com essa!

## Slide 74: Vamos Testar...
O broker Mosquitto e o MQTT Explorer são ferramentas importantes no uso do protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), amplamente utilizado em sistemas de Internet das Coisas (IoT) para comunicação entre dispositivos de forma leve e eficiente.
1. Broker Mosquitto
O Mosquitto é um servidor MQTT de código aberto que atua como o intermediário entre os dispositivos que enviam e recebem mensagens usando o protocolo MQTT
2. O MQTT Explorer é uma ferramenta visual que permite monitorar, publicar e organizar as mensagens e tópicos no broker MQTT
3. Um broker em redes e sistemas IoT é um servidor intermediário que facilita a comunicação entre dispositivos, especialmente em sistemas que utilizam o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). O broker age como um "ponto central" onde os dispositivos enviam e recebem mensagens.

## Slide 75: Vamos Testar...
O broker Mosquitto e o MQTT Explorer são ferramentas importantes no uso do protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), amplamente utilizado em sistemas de Internet das Coisas (IoT) para comunicação entre dispositivos de forma leve e eficiente.
1. Broker Mosquitto
O Mosquitto é um servidor MQTT de código aberto que atua como o intermediário entre os dispositivos que enviam e recebem mensagens usando o protocolo MQTT
2. O MQTT Explorer é uma ferramenta visual que permite monitorar, publicar e organizar as mensagens e tópicos no broker MQTT
3. Um broker em redes e sistemas IoT é um servidor intermediário que facilita a comunicação entre dispositivos, especialmente em sistemas que utilizam o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). O broker age como um "ponto central" onde os dispositivos enviam e recebem mensagens.

## Slide 76: Vamos Testar...
Agora iremos varrer a rede mosquitto atrás da nossa publicação mas antes precisamos configurar e vamos clicar em connect:

## Slide 77: Vamos Testar...
Com o MQTT aberto iremos agora buscar pela expressão de você publicou:
Lembra do “// Publica a temperatura no tópico, troque Markame pelo seu Nome ou nickname de seu jogo favorito :-)”
Nosso serviço está publicado.

## Slide 78: Esse negócio publicou de verdade na rede? Sim - Simulador gostoso!! (Mas ele tem limitações)

## Slide 79: Mas e a interface?
Agora iremos clonar no GitHub o projeto: https://github.com/markame/BrokerMQTT
Procure visual Studio 2022 no menu iniciar das maquinas;
Abra o link;
Clique em code;
Após isso “Copy url to clipboard”.
+

## Slide 80: Mas e a interface?
No visual studio clique me Clonar um repositório na tela inicial.
E teremos uma tela semelhante a essa.
+

## Slide 81: Mas e a interface?
Agora no arquivo MainPage.xaml, modifique seu publicador em:
// Evento disparado quando conectado com sucesso
mqttClient.ConnectedAsync += async e =>
{
await mqttClient.SubscribeAsync(new MqttTopicFilterBuilder().WithTopic("/TROQUE_AQUI/temp").Build());
MainThread.BeginInvokeOnMainThread(() =>
{
MessagesLabel.Text += "\nConectado e inscrito no tópico '/TROQUE_AQUI/temp'.";
});
};
+

## Slide 82: Mas e a interface?
Agora vamos testar clicando em:
+

## Slide 83: Mas e a interface?
Algumas informações importantes:
Todas as dependências desse projeto já foram adicionadas.
SyncFusion está presente para realizar a leitura das informações.
+

## Slide 84: Mas e a interface? – vamos criar uma nova.
Vamos fazer algumas mudanças no arquivo MainPage.xaml.
<StackLayout Padding="10">
<!-- Slider para Temperatura -->
<Label
FontSize="Large"
HorizontalOptions="Center"
Text="Temperatura" />
<Slider
x:Name="temperatureSlider"
IsEnabled="False"
Maximum="100"
Minimum="0" />
+

## Slide 85: Mas e a interface? – vamos criar uma nova.
Vamos fazer algumas mudanças no arquivo MainPage.xaml.
<Label
x:Name="temperatureLabel"
FontSize="Medium"
HorizontalOptions="Center" />
<!-- Slider para Umidade -->
<Label
FontSize="Large"
HorizontalOptions="Center"
Text="Umidade" />
+

## Slide 86: Mas e a interface? – vamos criar uma nova.
Vamos fazer algumas mudanças no arquivo MainPage.xaml.
<Slider
x:Name="humiditySlider"
IsEnabled="False"
Maximum="100"
Minimum="0" />
<Label
x:Name="humidityLabel"
FontSize="Medium"
HorizontalOptions="Center" />
</StackLayout>
+

## Slide 87: Mas e a interface? – vamos criar uma nova.
Vamos fazer algumas mudanças no arquivo MainPage.xaml.cs.
Receba na caixa dos peitos:
https://abre.ai/mainpagecs
Copieo o código e vamos testar.
+